## Slide 1: Workshop EDDA
www.kompetenzzentrum-planen-und-bauen.digital
Ben Gottkehaskamp B.A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Datenbankorientiertes Konstruieren IDoK
Fachbereich Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie
Jade Hochschule
Environmental Digital
Design Analysis (Anfänger)

## Slide 2: Das Team
B.A. Ben Gottkehaskamp
Prof. Anja Willmann

## Slide 3: Allgemeine Informationen
Fragen können über den Chat oder direkt gestellt werden
Sie sind grundsätzlich nicht stummgeschaltet, sobald wir aber Hintergrundgeräusche feststellen, werden sie stummgeschalten
Die Veranstaltung wird aufgezeichnet  Videoreihe
Unterlagen gibt es auf GitHub: Link
  (der Link wird nach der Veranstaltung geteilt)
Workshop/Seminar

## Slide 4: Themen
Ladybug & Honeybee
  Entwicklung und Versionen
  Installation
  Skript
Visual Scripting und Rhino Grundlagen
  Navigation
  Funktionen
  Hinweise
Plugin Ladybug Wetteranalyse
  Wetterdaten
  3D-Charts
  Outdoor Comfort & Psychrometic Chart
  Sonnenverlauf / Sun Path
  Radiation Analysis
  Ergebnisse exportieren
Ausblick (nächste Veranstaltung)

## Slide 6: Honeybee und Ladybug

## Slide 7: Honeybee und Ladybug
Entwicklung
2013 – ersten Ladybug Tools von Mostapha Roudsari veröffentlich
2014 – Updates und Honeybee Erweiterung, für die Verbindung zu EnergyPlus, Daysim, OpenStudio und RADIANCE
2016 – Überarbeitung der Skripte, Python Bibliotheken für unterschiedliche Plattformen (z.B. Dynamo)
2017 – Butterfly (CFD) Simulationen, Honeybee [+] effektivere und schnellere Skripte
2020 – erste offizielle Version von Ladybug und Honeybee (noch nicht mit allen Komponenten)

## Slide 8: Honeybee und Ladybug
Honeybee & Ladybug [Legacy]
Honeybee [+]
Ladybug und Honeybee Tools
Wir verwenden hauptsächlich die Legacy und Honeybee [+] Versionen mit Rhino 6

## Slide 9: Honeybee und Ladybug Installation
Github
Installationsanleitung

## Slide 10: Honeybee und Ladybug Installation
Für Ladybug und Honeybee
Komponenten von Food4Rhino herunterladen und zu Grasshopper hinzuzufügen (danach Rhino und Grasshopper neustarten)
Für Honeybee
RADIANCE installieren unter C:\Radiance – falsecolor2.exe in C:\Radiance\bin ergänzen
Daysim 4.0 installieren unter C:\Daysim
Letzte Version von Open Studio
Therm 7.6

## Slide 11: Skript
https://github.com/BenGottkehaskamp/Environmental-Digital-Design-Analysis-EDDA-
Entstanden aus:
  Sondermodul, Zukunftssicher Bauen, Masterstudiengang Frankfurt (Anja Willmann)
  Wahlpflichtkurs EDDA, Bachelor und Masterstudiengang Oldenburg (Anja Willmann und Ben Gottkehaskamp)
  Kompetenzzentrum Planen und Bauen (Ben Gottkehaskamp)
Für den Umgang mit Ladybug und Honeybee
(In Entwicklung) Videoreihe – Hinweis Chris Mackey

## Slide 12: Visual Scripting und Rhino Grundlagen
Rhino und Grasshopper öffnen
Einheiten
Befehlsleiste
Navigation und Ansichten
Grasshopper Komponente
Grasshopper Fehlermeldungen, Komponenten Hinweise
Grasshopper Verbindungen und Gruppierungen
Erforderliche Inputs
Preview
Quickbar

## Slide 13: Plugin Ladybug Wetteranalyse
Wetterdateien importieren und auslesen (Datenbanken)
3D-Chart, Visualisierung von Temperaturen und z.B. Wind
  Skalierung und Platzierung
  conditional Statement
  Legend Parameter, Gradient, Grenzen
  Analysis Period (bestimmter Zeitraum)
Outdoor Comfort & Psychrometric Chart
  Daten auslesen innerhalb von Grasshopper
  Passive Strategien
Sonnenverlauf / Sun Path
  Zeiten (series)
  Daten abbilden und Projektion
Radiation Analysis
  Geometrie Bestimmungen
  Flächen (Fehler Behebung)
  Preview
  Aktivieren und deaktivieren von Komponenten
Export / Drucken
  Hinweise

## Slide 14: Wetterdaten importieren
Ladybug_Ladybug Komponente
Von Wo?  EPW Maps (EnergyPlus) oder anderen Online Datenbanken z.B. Climate One Building oder NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration)
Wetterdaten in Grasshopper öffnen (Link, Datei)
Wetterdaten auslesen, z.B. von wann?

## Slide 15: 3D-Chart
Daten einlesen und visualisieren
Skalierung über Panel, Numberslider
Platzierung über Koordinaten oder Points
Conditional Statement zum Filtern der Daten
  „and“ und „or“, a>20,
  Mehrere Inputs, a>15 and b>50
Legend Parameter
  Grenzen
  Farbe
Analysis Period (bestimme Zeiten)

## Slide 16: Outdoor Comfort und Psychrometric Chart
Outdoor Comfort:
  Visualisierungen in Grasshopper (Pie Chart, Panel)
  Analyse der derzeitigen Gegebenheiten
Psychrometric Chart
  (Mollier-h-x Diagramm)
  Passive Strategien
  Aktivitätslevel
  ≠ Adaptive Chart (Auswertung aus der Energiesimulation)

## Slide 17: Sonnenverlauf / Sun Path
Daten verknüpfen
Series zur Visualisierung von mehreren Daten
Projektion

## Slide 18: Radiation Analysis
Vectoren, Nordpfeil
Geometrie Bestimmungen
  Breps, Vectoren, Points
  Internalise Data
  Data
Flächen/Geometrie in Rhino (Flip Normals)
Previews
Aktivieren und Deaktivieren von Komponenten

## Slide 19: Export
Bake Geometries
STRG – P (Drucken in der Befehlsleiste)
Keine Vektorgrafiken
Bereich/Fensterwahl und Größe

## Slide 20: Ausblick (nächste Veranstaltung)